СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	11

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Тюльковского сельсовета и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	13

2.1.2.	Описание территорий Тюльковского сельсовета, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	17

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Тюльковского сельсовета, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	20

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	20

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	20

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	20

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	22

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	22

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Тюльковского сельсовета	23

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	24

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	24

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	26

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	27

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	28

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	28

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Тюльковского сельсовета на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	29

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	30

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	30

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	30

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	31

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	31

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	32

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	33

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	33

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	34

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	35

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	35

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	36

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	36

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	36

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	36

2.4.2.6.	Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды	37

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	37

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	37

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	38

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Тюльковского сельсовета	38

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	38

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	38

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	38

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	40

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	45

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Тюльковского сельсовета и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	45

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	45

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	45

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	45

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	45

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	45

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	46

3.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	46

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Тюльковского сельсовета	46

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	47

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	47

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	47

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	47

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	47

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	47

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	47

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	47

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	48

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	48

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	48

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	48

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	48

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	48

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	49

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	49

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	49

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Тюльковского сельсовета, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	49

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	49

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	49

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	50

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	50

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	50

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	51

3.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	52

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	53

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Тюльковского сельсовета Балахтинского муниципального района Красноярского края являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2015-2018 годы и на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

-	в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Тюльковском сельсовете

Муниципальное образование Тюльковский сельсовет находится на территории Балахтинского муниципального района Красноярского края.

Муниципальное образование Тюльковский сельсовет образовано Законом Красноярского края от 18.2.2005 №13-3005 «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Балахтинского района».

Земли муниципального образования Тюльковский сельсовет расположены в южной  части муниципального образования Балахтинского района и граничат:

- на востоке – с Балахтинским поссоветом;

- на юго-востоке – с Новосёловским районом;

- на юге – с Чистопольским сельским поселением;

- на юго-западе – Петропавловским  сельским поселением;

- на северо-западе – с Грузенским  сельским поселением;

- на западе – с Кожановским сельским поселением;

- на северо-западе  – с Грузенским  сельским поселением;

- на севере – с Ровненским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Еловским сельским поселением;

В состав сельского поселения входит 4 населенных пункта.                              Село Тюльково – административный центр.

Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2014 г. – 1953 чел.

Таблица 1.1

| № п/п | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тюльково | село | 1127 |
| 2 | Ключи | деревня | 290 |
| 3 | Крюково | деревня | 202 |
| 4 | Угольный | посёлок | 325 |

Рис. 1. Карта границ Тюльковского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Тюльковского сельсовета и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Тюльковского сельсовета являются подземные воды.

В состав сельского поселения входит 4 населенных пункта,  в трёх из которых  осуществляется централизованное водоснабжение.

В сельском поселении водозабор осуществляется из 5 водозаборных скважин. Система водоснабжения в Тюльковском сельсовете комбинированная, объединенная для хозяйственно-питьевых, и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины под напором подается в водонапорные башни и в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения существует 2 эксплуатационных зоны:

- ООО «Балахта-СтройКомплект» – с. Тюльково;

- Администрация Тюльковского сельсовета – д. Ключи, д. Крюково, пос. Угольный.

Горячее централизованное водоснабжение на территории Тюльковского сельсовета не осуществляется. Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Тюльковскому  сельсовету составляет 12,15 + 1,1+1,7 = 14,95 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и пожарных водоёмов (р. Жура) в летнее время.

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Тюльковского  сельсовета:

Таблица 2.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность водопроводных сетей, км | Количество водозаборов из поверхностных и подземных источников, шт. | Количество водонапорных башен, шт, объем, м3 |
| с. Тюльково | 1127 | 12,15 | 2 скв. | 1 ВБ – 15 м3 |
| д. Ключи | 290 | 0 | 1 скв. | нет |
| д. Крюково | 202 | 1,1 | 1 скв. | 1 ВБ – 15 м3 |
| п. Угольный | 325 | 1,7 | 1 скв. | 1 ВБ – 15 м3 |

Водопроводная сеть населенных пунктов имеет тупиковую схему. Водопроводом охвачена жилая застройка (частично), учреждения соцкультбыта. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки. При отсутствии водопроводных сетей население использует воду из шахтных и трубчатых колодцев.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 80%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 2,8м.

## Описание территорий Тюльковского сельсовета, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав Тюльковского сельсовета входит 4 населенных пункта. В трёх из них (с. Тюльково, д. Крюково, п. Угольный) применяется централизованное водоснабжение. В д. Ключи централизованное водоснабжение отсутствует.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Тюльковском  сельсовете единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Тюльковский сельсовет имеет 3 технологических зоны централизованного водоснабжения:

1. Система холодного водоснабжения в с. Тюльково включает в себя:

- подземный водозабор, состоящий из 2-х скважин;

- одна водонапорная башня;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных труб Ø 40 мм общей протяженностью – 12,15 км.

2. Система холодного водоснабжения в д. Крюково включает в себя:

- подземный водозабор, состоящий из 1-й скважины;

- одна водонапорная башня;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных труб Ø 40 мм общей протяженностью – 1,1 км.

3. Система холодного водоснабжения в п. Угольный включает в себя:

- подземный водозабор, состоящий из 1-й скважины;

- одна водонапорная башня;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных труб Ø 40 мм общей протяженностью – 1,7 км.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Тюльковского сельсовета горячее водоснабжение не осуществляется.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории Тюльковского сельсовета представлены в таблице 2.2.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.2

| Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина залегания, м | Производительность, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м | Приборы учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тюльково арт. скважина | 1983 | 100 | 240 | Здание насосной, водяной насос, электрооборудование | 80 | есть | СТВХ 50 |
| д. Ключи арт. скважина | 1970 | 100 | 240 | Здание насосной, водяной насос, электрооборудование | 80 | нет | нет |
| д. Крюково арт. скважина | 2013 | 100 | 240 | Здание насосной, водяной насос, электрооборудование | 80 | нет | нет |
| п. Угольный арт. скважина | 1984 | 100 | 240 | Здание насосной, водяной насос, электрооборудование | 75 | нет | нет |

Состояние скважин удовлетворительное. Обсадные трубы имеют небольшой износ. Артезианские скважины имеют павильоны и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.

Таблица 2.3

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | количество насосов | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| с. Тюльково, арт. скважина | ЭЦВ 6-10-110 | 2 | 10 | 110 | 5,5 | н/д | н/д |
| д. Ключи, арт. скважина | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | н/д | н/д |
| д. Крюково, арт. скважина | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | н/д | н/д |
| п. Угольный, арт. скважина | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | н/д | н/д |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Тюльковского  сельсовета в настоящее время отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды из артезианских скважин не предоставлены.

Вода из артезианских скважин соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Тюльковского сельсовета водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.3.

Данные для расчета оценки энергоэффективности подачи воды по Тюльковскому  сельсовету:

с. Тюльково – 4,76 кВт/ч;

п. Угольный – 3,32 кВт/ч;

д. Крюково – 1,99 кВт/ч;

д. Ключи – 2,72 кВт/ч.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на 1 м3 поднимаемой воды, показывает, что достигнутый уровень ниже (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3), нельзя считать энергоэффективным.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей Тюльковского сельсовета представлена в таблице 2.4.

Водопроводные сети с. Тюльково эксплуатирует организация ООО «Балахта-СтройКомплект», остальные – Администрация Тюльковского сельсовета.

Таблица 2.4

| Наименование | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тюльково | 12,15 | 110 | Полиэтилен | подземная | 2,8 | 1983 | 60 |
| д. Ключи | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| д. Крюково | 1,1 | 40 | Полиэтилен | подземная | 2,8 | 2013 | 10 |
| п. Угольный | 1,7 | 40 | Полиэтилен | подземная | 2,8 | 1984 | 0 |
| Итого | 14,95 |  |  |  |  |  |  |

Износ существующих водопроводных сетей по Тюльковскому  сельсовету составляет в среднем 65-75%, поэтому их содержание обходиться довольно дорого. С каждым годом растет число аварий.

Отсутствие сооружений очистки влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Тюльковского сельсовета, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На момент разработки схемы, на территории Тюльковского сельсовета существуют следующие проблемы в централизованном водоснабжении:

Положительные:

- Водозабор осуществляется из подземных источников, которые по качеству значительно лучше поверхностных водоисточников;

Отрицательные:

- Отсутствие сооружений водоподготовки;

- Износ основного оборудования централизованного водоснабжения, в частности артезианских скважин;

- Завышенное удельное энергопотребление (описано в п. 2.1.4.3).

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Тюльковского сельсовета централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Тюльковский сельсовет не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

В таблице 2.5 представлен перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Таблица 2.5

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| с. Тюльково | Подземный водозабор (2 арт. скважины), сети водоснабжения | Администрация Балахтинского района |
| д. Ключи | Подземный водозабор (1 арт. скважина) | Администрация Балахтинского района |
| д. Крюково | Подземный водозабор (1 арт. скважина), сети водоснабжения | Администрация Балахтинского района |
| п. Угольный | Подземный водозабор (1 арт. скважина), сети водоснабжения | Администрация Балахтинского района |

Объекты систем водоснабжения с. Тюльково эксплуатирует организация ООО «Балахта-СтройКомплект», остальные – Администрация Тюльковского сельсовета.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Тюльковского сельсовета на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для жителей Тюльковского сельсовета;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 2.7.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Тюльковского сельсовета

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Тюльковского  сельсовета.

Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов.

Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов и из  пожарных водоемов в летнее время.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2014 году составил 370200 м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети при транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды Тюльковским сельсоветам представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Статья расхода | Ед. изм. | ООО «Балахта-СтройКомплект» | Администрация Тюльковского сельсовета | Общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| Объем воды забранный из всех видов собственных источников | м3/год | 35282,4 | 26296,4 | 61578,8 |
| Покупная вода | м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Объем производства воды (водоподготовка) | м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Объем воды на собственные нужды (промывка, технологические нужды котельной и т.п.) | м3/год | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | м3/год | 35282,4 | 26296,4 | 61578,8 |
| Объем воды, проданной потребителям | м3/год | 31561,2 | 24620,0 | 56181,2 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 29482,4 | 23820,0 | 53302,4 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2078,8 | 800,0 | 2878,8 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | - | - | - |
| Потери воды и неучтенные расходы | м3/год | 3721,2 | 1676,4 | 5397,6 |
| Потери воды и неучтенные расходы | % | 10,5 | 6,4 | 8,8 |

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2014 год составил 5397,6 м3. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

Структура потерь воды предоставлена в подразделе 2.3.12.

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В Тюльковском сельсовете, возможно, выделить 4 технологические зоны по местоположению водозаборных сооружений:

I технологическая зона – с. Тюльково;

II технологическая зона – д. Ключи;

III технологическая зона – д. Крюково;

IV технологическая зона – п. Угольный.

Структура территориального баланса подачи воды за 2014 год по зонам действия представлена в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.7

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление (с учетом потерь воды) | Реализовано горячей воды | Реализовано технической воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ max сут | м3/сут | м3/год | м3/год | м3/год |
| 1 | с. Тюльково | 116,0 | 96,66 | 35282,4 | 0 | 0 |
| 2 | д. Ключи | 29,8 | 24,87 | 9076,1 | 0 | 0 |
| 3 | д. Крюково | 23,2 | 19,32 | 7052,8 | 0 | 0 |
| 4 | п. Угольный | 33,4 | 27,86 | 10167,5 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 202,45 | 168,71 | 61578,8 | 0 | 0 |

Диаграмма 2.1

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Тюльковского сельсовета по группам потребителей на 2014 год представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Статья расхода | Ед. изм. | ООО «Балахта-СтройКомплект» | Администрация Тюльковского сельсовета | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, проданной потребителям | м3/год | 31561,2 | 24620,0 | 56181,2 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 29482,4 | 23820,0 | 53302,4 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2078,8 | 800,0 | 2878,8 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | - | - | - |
| -пожаротушение | м3/год | - | - | - |
| -полив | м3/год | - | - | - |
| -на собственные нужды | м3/год | - | - | - |
| реализовано горячей воды | м3/год | - | - | - |
| реализовано технической воды | м3/год | - | - | - |

Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей, можно утверждать, что население является основным потребителем воды.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Тюльковского сельсовета действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные Постановлением Администрации Балахтинского муниципального района.

Нормативы потребления холодного и горячего водопотребления для населения представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Вид коммунальной услуги в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации, ваннами, водонагревателями | 4,98 | - |
| 2 | Тоже без водонагревателей и канализации | 2,84 | - |
| 3 | Водоснабжение из уличных колонок | 1,96 | - |
| Подсобное хозяйство |
|  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 голову в месяц |
| 4 | Крупный рогатый скот | 2,483 |
| 5 | Свиньи | 0,719 |
| 6 | Овцы | 0,177 |
| 7 | Лошади | 2,341 |
| 8 | Козы | 0,084 |
| 9 | Куры | 0,011 |
| 10 | Индейки | 0,016 |
| 11 | Утки | 0,064 |
| 12 | Гуси | 0,056 |

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Показатель | Ед. изм. | 2014г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 1944 |
| Общее количество реализованной воды населению | м3 | 53302,4 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 75,12 |
|  | м3/мес | 2,28 |

Величины удельного водопотребления населением Тюльковского сельсовета лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| по ООО «Балахта-СтройКомплект» |
| с. Тюльково | 100 | - | 100 |
| по Администрации Тюльковского сельсовета |
| д. Ключи | 100 | - | 0 |
| д. Крюково | 100 | - | 0 |
| п. Угольный | 100 | - | 0 |

Планы по установке приборов учета по Тюльковскому сельсовету:

Таблица 2.12

| № п/п | Объект | Место установки | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Тюльковский сельсовет |
| 1 | абоненты | жилые дома | 2016-2020 года |

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 на 2014 год.

Таблица 2.13

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тюльково, арт.скважина | 240 | 96,66 | 143,34 (59,7%) |
| д. Ключи, арт.скважина | 240 | 24,87 | 215,13 (89,6%) |
| д. Крюково, арт.скважина | 240 | 19,32 | 220,68 (92,0%) |
| п. Угольный, арт.скважина | 240 | 27,86 | 212,14 (88,4%) |

Как видно из таблицы,  существующие водозаборные сооружения имеется достаточный резерв производственной мощности.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Тюльковского сельсовета на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2024 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборных колонок – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 3.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 3.14

| Статья расхода | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Тюльковскому сельсовету |
| Водопотребление | м3/год | 56181,2 | 55900,3 | 55620,8 | 55342,7 | 55066,0 | 53434,5 |

Техническая вода не подается. Снижение водопотребления абонентами составляет в среднем 0,5% в год.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Тюльковского сельсовета централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Изменений в последующие годы не предполагается.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды Тюльковского сельсовета приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| Статья расхода | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Тюльковскому сельсовету |
| Потребление всего | м3/год | 56181,2 | 55900,3 | 55620,8 | 55342,7 | 55066,0 | 53434,5 |
| Потребление питьевой воды | м3/год | 56181,2 | 55900,3 | 55620,8 | 55342,7 | 55066,0 | 53434,5 |
| -среднесуточное | м3/сут | 153,9 | 153,2 | 152,4 | 151,6 | 150,9 | 146,4 |
| -максимальное суточное | м3/сут | 184,7 | 183,8 | 182,9 | 181,9 | 181,0 | 175,7 |
| Потребление горячей воды | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| Потребление технической воды | м3/сут | - | - | - | - | - | - |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Тюльковского сельсовета централизованное водоснабжение осуществляется в с. Тюльково, д. Крюково и п. Угольный. Горячее водоснабжение в Тюльковском  сельсовете не осуществляется. Эксплуатирующая организация:

- ООО «Балахта-СтройКомплект» – с. Тюльково;

- Администрация Тюльковского сельсовета – п. Угольный, д. Ключи, д. Крюково.

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам предоставлена в пункте 2.3.2.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Тюльковского сельсовета приведено в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Статья расхода | Ед.изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Тюльковскому сельсовету |
| Питьевая вода | м3/год | 56181,2 | 55900,3 | 55620,8 | 55342,7 | 55066,0 | 53434,5 |
| - в т.ч. населению: | м3/год | 53302,4 | 5252,3 | 4543,2 | 3952,6 | 3418,9 | 2991,5 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2878,8 | 6631,6 | 5736,3 | 4990,6 | 4341,8 | 3799,0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| -пожаротушение | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано горячей воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

Основной потребитель воды в 2014 году – население, из таблицы 3.15 можно судить о том, что структура в водопотреблении к 2024 году не изменится.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2014 году потери воды при транспортировке в Тюльковском сельсовете составили 5397,6 м3 (8,8 %).

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды при ее транспортировке представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Статья расхода | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Тюльковскому сельсовету |
| Потери в сетях питьевой воды | % | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 |
|  | м3/год | 5397,6 | 5213,6 | 5029,6 | 4845,6 | 4661,6 | 4477,6 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 14,79 | 14,28 | 13,78 | 13,28 | 12,77 | 12,27 |
| Потери в сетях горячей воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

Планируемые потери воды следует принимать, отталкиваясь от внедряемых мероприятий по замене оборудования и сетей системы водоснабжения.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Тюльковского сельсовета представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Статья расхода | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Тюльковскому сельсовету |
| Подъем воды из водозаборов | м3/год | 61578,8 | 61113,9 | 60650,4 | 60188,3 | 59727,6 | 57912,1 |
| Потери в сетях питьевой воды | % | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 |
|  | м3/год | 5397,6 | 5213,6 | 5029,6 | 4845,6 | 4661,6 | 4477,6 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 56181,2 | 55900,3 | 55620,8 | 55342,7 | 55066,0 | 53434,5 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 53302,4 | 5252,3 | 4543,2 | 3952,6 | 3418,9 | 2991,5 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2878,8 | 6631,6 | 5736,3 | 4990,6 | 4341,8 | 3799,0 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Реализовано горячей воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов по технологическим зонам представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| Показатели | ед. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Тюльковскому сельсовету |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 153,92 | 153,15 | 152,39 | 151,62 | 150,87 | 146,40 |
| Максимальная подача потребителям ХВС | м3/сут | 184,70 | 183,78 | 182,87 | 181,94 | 181,04 | 175,68 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 14,79 | 14,28 | 13,78 | 13,28 | 12,77 | 12,27 |
| Перспективная производительность станции | м3/сут | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Резерв мощности | м3/сут | 760,51 | 761,94 | 763,35 | 764,78 | 766,19 | 772,05 |
|  | % | 79,2 | 79,4 | 79,5 | 79,7 | 79,8 | 80,4 |

По всем техническим зонам фактический резерв скважин остается достаточным для удовлетворения требования перспективных балансов водопотребления.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст. 12  Федерального закона № 416-ФЗ органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации с указанием зон их деятельности и в течение трех дней со дня принятия данного решения, направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет»:

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности гарантирующих организаций системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Балахта-СтройКомплект» | система водоснабжения от подземных источников питьевой воды, расположенные в с. Тюльково |
| 2 | Администрация Тюльковского сельсовета | системы водоснабжения от подземных источников питьевой воды, расположенные в д. Клюково, п. Угольный |

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод в основном отвечают нормативным требованиям, за исключением повышенного содержания железа.

Рекомендуется перевести тупиковые схемы на кольцевые. Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода. На сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Тюльковскому сельсовету рекомендуется:

- Разработка проекта и установка блочно-модульных сооружений по обезжелезиванию воды на скважинах с. Тюльково, д. Ключи, д. Крюково, п. Угольный. Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.;

- Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тюльково и п. Угольный, имеющих высокий амортизационный износ, протяженностью 2 км. Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.;

- Строительство сетей трубопровода в с. Тюльково, протяженностью 500 м. Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.;

- Установка приборов учета на арт. скважины – 3 шт. Сроки реализации проекта: 2016-2017 гг.;

- Установка частотных преобразователей и баков-аккумуляторов вместо реконструкции водонапорных башен. Сроки реализации проекта: 2015-2024 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

На территории Тюльковского сельсовета в трёх населенных пунктах действует централизованное водоснабжение. Территория с децентрализованным водоснабжением находится  в д. Ключи.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровода, установить частотные преобразователи на арт. скважины, установка приборов учета воды у всех абонентов, замена арматуры с высоким амортизационным износом. Все рекомендуемые мероприятия перечислены в п 2.4.1.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Рекомендуемые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Организация зон санитарной охраны на реконструируемых и проектируемых арт. скважинах в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности;

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- Реконструкция, замена всех участков трубопровода с высоким амортизационным износом;

- Установка блочно-модульных сооружений по обезжелезиванию воды.

## Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Тюльковского сельсовета не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 2.21 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.21

| № п/п | Мероприятие | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта и установка блочно-модульных сооружений по обезжелезиванию воды на скважинах с. Тюльково, д. Ключи, д. Крюково, п. Угольный | Данные по производительности отсутствуют |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тюльково и п. Угольный | Протяженность 2 км |
| 3 | Строительство сетей трубопровода в с. Тюльково | Протяженность 0,5 км |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 2.3.5.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Тюльковского сельсовета

Схема сетей водоснабжения Тюльковского сельсовета прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Тюльковского сельсовета в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Тюльковского сельсовета в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Тюльковского  сельсовета.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Тюльковском сельсовете отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

На основании данных Тюльковского сельсовета, невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения.

Таблица 2.22

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Источник финансирования | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта и монтаж блочных сооружений по водоподготовке питьевой воды | шт. | 4 | ФБ, Внеб. ист | 10000 | 2015-2020гг. |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения п. с. Тюльково и пос. Угольный. | пог. м | 2000 | ФБ, Внеб. ист | 15000 | 2015-2020гг. |
| 3 | Строительство сетей водопровода в с. Тюльково | пог. м | 500 | ФБ, Внеб. ист | 3750 | 2015-2020гг. |
| 4 | Установка приборов учета на арт. скважины | шт. | 3 | ФБ, Внеб. ист | 105 | 2016-2017гг. |
| 5 | Установка частотного преобразователя в скважине п. Угольный, д. Ключи, д. Крюково, с. Тюльково | шт. | 4 | ФБ, Внеб. ист | 1020 | 2015-2024гг. |
| ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.23.

Таблица 2.23

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 2 | ≤0,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | менее 1 | менее 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 60 | ≤45 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 85 | 90 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | 361 | ≤300 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | на водоподготовку – 0 кВтч/м3 | на водоподготовку – 0,6 кВтч/м3 |
|  |  | на подачу – 3,2 кВтч/м3 | на подачу – 1,8 кВтч/м3 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Тюльковского сельсовета нет.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Тюльковского сельсовета и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Тюльковского сельсовета системы централизованного водоотведения отсутствуют. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время в Тюльковском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время в Тюльковском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Тюльковском сельсовете отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Тюльковского сельсовета отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Тюльковского сельсовета системы централизованного водоотведения отсутствуют.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Тюльковского сельсовета отсутствуют системы централизованного водоотведения. В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Тюльковского сельсовета

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории сельсовета отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественно-политического назначения – отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельсовета не планируется.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельсовета не планируется.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельсовета не планируется.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории сельсовета не планируется.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

Мероприятия по развитию централизованного водоотведения на территории Тюльковского сельсовета не предусматриваются.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу развитие системы канализации на территории Тюльковского сельсовета не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Тюльковского сельсовета не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На перспективу развитие системы канализации на территории Тюльковского сельсовета не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На перспективу развитие системы канализации на территории Тюльковского сельсовета не планируется. Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Тюльковского сельсовета, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует. На перспективу развитие системы канализации на территории сельского поселения не планируется.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Тюльковского сельсовета отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации не планируется.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Тюльковского сельсовета отсутствуют.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАЛАХТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ на 2015-2018 годы и на период до 2024 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Тюльковского сельсовета |
| Юридический адрес: 662349, Красноярский край, Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, д. 3 |
| Глава Тюльковского сельсовета |  | Лорий М.Е. |

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАЛАХТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА 2015-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

2015 г.